г.Санкт-Петербург                                                      2014 г.

| Инструкция по монтажу пластиковых ПВХ-завес |  |
| --- | --- |
| Комплектация ПВХ-завес: |  |
| ПВХ-пленка в рулоне |  |
| Рейка несущая |  |
| Комплект планок прижимных |  |
| Инструмент: |  |
| Перфоратор, дрель |  |
| Бур 8 мм, сверло 5,2 мм |  |
| Клепальник, угольник |  |
| Монтажный нож, рулетка |  |
| Порядок установки пластиковых ПВХ-завес: |  |
| 1. Нарезка полос ПВХ-завес. Пленка ПВХ смотана в бухту, отрезать полосы ПВХ необходимо острым монтажным ножом строго перпендикулярно к краю полосы с таким расчетом, чтобы при установки полосы на несущую планку, ее нижний конец не доходил до поверхности пола на 2-3 см, т.к. пленка за несколько дней немного провиснет. В противном случае полоса может быть оборвана, например, при наезде погрузчика. |  |
| 2. Сборка полос ПВХ-завес. Отрезанная полоса зажимается между двумя прижимными пластинами (одна из них с отверстиями только под клепки, другая с отверстиями под клепки и с отверстиями под зубья гребенки). Планки должны быть расположены строго перпендикулярно к краю полосы, иначе при навеске полосы будут висеть не вертикально. Далее с помощью дрели просверливаются в пленке отверстия и с помощью клепальника фиксируются клепки (клепки 5х12 мм). |  |
| 3. Установка рейки. В зависимости от конфигурации проема, месторасположения и способа открывания дверей или ворот, несущая планка может быть установлена одним из двух способов, представленных на рисунке: |  |
| 4. Навеска полос. Нахлест полос ПВХ-завес должен соответствовать расчетному. |  |
| Для полос 2х200 коэффициенты перекрытия могут быть 80% (навеска полос через 1 зуб) либо 40% (навеска через 3 зуба) |  |
| Для полос 3х300 коэффициенты перекрытия могут быть 87% (через 1 зуб) либо 60% (через 3 зуба) либо 33% (через 5 зубьев) |  |
| Для полос 4х400 коэффициенты перекрытия могут быть 23% (через 1 зуб) либо 45% (через 2 зуба) либо 67% (через 3 зуба) либо 90% (через 4 зуба) либо 100% (через 5 зубьев) |  |
| При накладывании полос ПВХ-завес одна на другую, следите за тем, чтобы "хвостовые" части заклепок соприкасающихся полос были направлены в разные стороны. |  |
| ВНИМАНИЕ! |  |
| Поперечное сечение представляет из себя дугу, и нахлест полос должен быть произведен способом, представленным на рисунке: |  |