ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мощность нагревателей -10, 20, 29 и 44 кВт

.

Modele -Модели - Modellek -Modely: BE35CED, BE70CED, BE100CED, BE150CED

CC

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мощность нагревателей - 10, 20, 29 и 44 кВт Модели - BE35CED, BE70CED, BE100CED и BE150CED

ВАЖНО!

Прочтите и изучите данное руководство перед сборкой, пуском или обслуживанием нагревателя. Неправильное использование нагревателя может привести к серьезным травмам. Сохраните данное руководство для последующего использования.

С€

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

ИНФОРМАЦИЯ 00

ТЕХНИКЕ

БЕЗООАСНОСТИ

А ОСТОРОЖНО!

ВАЖНО! Внимательно
и полностью прочтите данное
«Руководство	для

пользователя» перед сборкой,
пуском или обслуживанием
нагревателя. Неправильное
использование данного
нагревателя может привести к
серьезным травмам или смерти
вследствие ожогов, пожара,
взрыва,	поражения

электрическим током или отравления угарным газом.

ОПАСНО! Отравление угарным газом смертельно опасно!

Отравлениеугарным газом. Первые признаки отравления угарным газом (окисью углерода) напоминают симптомы гриппа - головная боль, головокружение и(или) тошнота. Появление таких признаков может означать, что нагреватель работает неправильно. Немедленно впустите свежий воздух!

Проведите обслуживание нагревателя. Некоторые люди более других чувствительны к угарному газую Это беременные женщины, люди с болезнями сердца и легких, а также с малокровием, люди, находящиеся под воздействием алкоголя, и люди, находящиеся на больших высотах.

Обязательно прочтите и усвойте все предупреждения. Сохраните это руководство для последующего использования. Оно будет служить вам пособием по правильной и безопасной эксплуатации нагревателя.

- Во избежание опасности пожара
или взрыва пользуйтесь только
керосином    или    нефтяным
топливом № 1. Запрещается
использовать бензин, лигроин,
разбавители для красок, спирт или
другие легковоспламеняющиеся
виды топлива.

- Заправка топливом

а)	Персонал,         связанный
с заправкой нагревателя
топливом,   должен   быть
квалифицированным
и    хорошо   знакомым
с инструкциями изготовителя
и      с      применимыми
правилами    безопасной
заправки нагревательных
приборов.

б)	Пользуйтесь только теми
видами топлива, которые
указаны    на    табличке
с параметрами нагревателя.

в)	Перед заправкой необходимо
погасить   все   источники
пламени, включая дежурные,
если таковые имеются, и дать
нагревателю остыть.

г)	Во      время      заправки
необходимо проверить все
топливопроводы     и     их
соединения на утечку. Все
утечки     должны     быть
устранены    до        пуска
нагревателя в эксплуатацию.

д)	В здании вблизи нагревателя
не допускается хранение
запаса топлива более чем на
один       день       работы
нагревателя.     Основное
хранилище   топлива   для
нагревателя         должно
находиться вне здания.

е)	Все   хранилища  топлива
должны располагаться на
расстоянии не менее 762 см
(25 футов) от нагревателей,
горелок,         сварочного
оборудования и подобных
источников огня (исключение
составляет топливный бак,
входящий в конструкцию
самого нагревателя).

ж)	По   мере   возможности,
следует хранить топливо так,
чтобы, проникнув через пол на
нижний этаж, оно не могло

попасть    в    огонь    или воспламениться от огня, з) Хранилище топлива должно отвечать требованиям, предъявляемым соответствующими компетентными организациями.

- Запрещается    пользоваться
нагревателем   при   наличии
в   воздухе   паров   бензина,
разбавителей для красок или
других легковоспламеняющихся
жидкостей.

- При пользовании нагревателем
следует соблюдать все местные
нормы и правила.

- Нагреватели, работающие вблизи
брезента, парусины или подобных
ограждающих    материалов,
должны     находиться     на
безопасном расстоянии от этих
материалов.      Минимально
допустимое        безопасное
расстояние   равно   304,8 см
(10   футов).    Кроме   того,
рекомендуется, чтобы указанные
материалы были огнестойкими.
Они должны быть надежно
закреплены во избежание их
возгорания или опрокидывания
нагревателя под действием
ветра.

- Пользуйтесь нагревателем только
в    хорошо    вентилируемых
помещениях.	Перед
использованием нагревателя
следует обеспечить площадь
притока свежего наружного
воздуха   не менее 2800 кв.см
(3 кв.фута) на   каждые 29 кВт
номинальной        мощности
нагревателя.

- Пользуйтесь нагревателем только
в тех помещениях, где отсутствуют
легковоспламеняющиеся пары
и сильная запыленность.

- Используйте	только
электрический ток, напряжение
и частота которого указаны на
табличке    с    параметрами
нагревателя.

- Пользуйтесь только заземленным
шнуром-удлинителем

с трехштырьковым разъемом.

2

2

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручка

Защитный /экран вентилятора

Торцевая крышка воздушного фильтра

__ Крышка топливного бака

Верхняя часть кожуха

Защитный

экран

вентилятора

Топливный бак

/\ Кнопка повторного зажигания (при срыве пламени)

Кабель питания

ИНФОРМАЦИЯ 00 ТЕХНИКЕ

БЕЗООАСНОСТИ

продолжение

•	Минимальные расстояния от
нагревателя    до    горючих
материалов:

со стороны выхода воздуха -250 см (8 футов);

сверху, сзади и с боков -125 см (4 фута).

- Во      избежание      пожара
работающий или неостывший
нагреватель   должен   быть
установлен на ровной устойчивой
поверхности

- Во избежание разлива топлива
перемещайте   или   храните
нагреватель в горизонтальном
положении.

- Не позволяйте детям и животным
приближаться к нагревателю.

- Неработающий   нагреватель
должен быть отключен от сети.

- При использовании термостата
нагреватель может включиться
в любой момент.

- Запрещается    пользоваться
нагревателем    в    жилых
и спальных помещениях.

- Не блокируйте воздухозаборное и
выхлопное отверстия нагревателя.

- Запрещается    передвигать,
поднимать, заправлять топливом
или обслуживать не остывший,
работающий  или  включенный
в сеть нагреватель.

- Запрещается   присоединять
какие-либо трубы к переднему
или заднему торцам нагревателя.

РАСОАКОВКА

- Удалите    все   упаковочные
материалы, использованные для
транспортировки нагревателя.

- Выньте все предметы из коробки.

- Проверьте, не был ли нагреватель
поврежден при транспортировке.
Если нагреватель поврежден,
известите  об  этом  дилера,
у которого он был приобретен.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Отверстие для выхода горячего воздуха

Верхняя часть кожуха     ^

Нижняя часть кожуха

Топливный бак      ~~-

Боковая крышка Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка повторного /

зажигания (при срыве

пламени)	Ка6ель питания

Рис. 1. Нагреватели мощностью 10 и 20 кВт

Нижняя

часть

кожуха

Крышка —_ топливного бака

Боковая крышка

Отверстие для выхода горячего воздуха

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Рис. 2. Нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

3

3

4110.593

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

Отверстие для выхода   \ воздуха     ^х

Задняя ручка

___ Отверстие для входа воздуха

Фланец
топливного
бака —

Рама крепления колес -~\

Колесо

Колпачок

Удлиненная втулка

Ось

СБОРКА

(Только     для     нагревателей мощностью 29 и 44 кВт

Эти модели нагревателя снабжены колесами и ручками. Колеса, ручки и крепежные детали находятся в транспортировочной коробке.

Необходимый инструмент

- Средняя крестообразная отвертка

- 3/8-дюймовый гаечный ключ

с открытым зевом или разводной ключ

•	Молоток

- Вставьте ось в раму крепления
колес. Наденьте колеса на ось.
ВАЖНО! При установке колес
удлиненные стороны втулок
должны быть направлены к раме
крепления колес (см. рис. 3).

- Наденьте колпачки на концы оси.
Закрепите их, слегка постучав
молотком.

- Установите нагреватель на раму
крепления колес. Задний конец
нагревателя (с отверстием для
входа     воздуха)     должен
находиться   над  колесами.
Совместите отверстия фланца
топливного бака с отверстиями
рамы крепления колес.

- Установите переднюю и заднюю
ручки на фланец топливного
бака. Пропустите болты через
отверстия    ручек,    фланца
топливного   бака   и   рамы
крепления колес. Вставив болт,
наденьте на него гайку и завинтите
ее вручную до отказа.

- Установив  все  болты,  туго
затяните гайки ключом.

Рис. 3. Сборка колес и ручек; только для нагревателей мощностью 29 и 44 кВт

4

4

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОРИНЦИО РАБОТЫ     ТООЛИВО

Система подачи топлива. Под

действием воздушного насоса воздух движется по воздухопроводу и проходит через форсунку горелки, заставляя топливо подниматься из бака. Распыленное топливо впрыскивается в камеру сгорания.

Система     подачи     воздуха.

Электродвигатель вращает вентилятор, под действием которого воздух движется внутрь камеры сгорания и вокруг нее. Нагреваясь, он образует поток чистого горячего воздуха на выходе.

Система зажигания. Электронный воспламенитель подает напряжение на свечу зажигания. Свеча поджигает топливно-воздушную смесь.

Система контроля пламени. Эта

система выключает нагреватель, если пламя погасло.

ОСТОРОЖНО! Во избежание опасности пожара или взрыва пользуйтесь только керосином или нефтяным топливом № 1. Запрещается использовать бензин, лигроин, разбавители для красок, спирт или другие легковоспламеняющиеся виды топлива.

Не пользуйтесь тяжелым топливом типа нефтяного топлива № 2 или дизельного топлива № 2. Использование тяжелого топлива приводит к

- засорению топливного фильтра
и форсунки,

- появлению слоя нагара на свече
зажигания и

- необходимости добавки ктопливу
при очень холодной погоде
нетоксичного антиобледенителя.

ВАЖНО! Используйте контейнер, предназначенныйТОЛЬКО ДЛЯ КЕР ОСИНА. Обязательно проверяйте чистоту контейнера. Наличие в контейнере ржавчины, грязи или воды приведет к тому, что система контроля пламени выключит нагреватель. Загрязнения также требуют частой очистки системы подачи топлива.

-Выходной воздушный фильтр

Выход чистого

нагретого

воздуха

Свеча

зажигания      Электродвигатель -, ,— Воздушный насос

Камера сгорания

Головка Вентилятор        _ Входной

Вход

холодного

воздуха

воздушный фильтр

Топливный —J    ^Форсунка '—Топливный ^Воздухопровод^Электронный
бак	фильтр         к горелке	воспламенитель

Поток воздуха для подачи топлива

Поток воздуха для сгорания и нагрева

Топливо

Рис. 4. Схема работающего нагревателя в разрезе

5

5

4110.593

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

Рис. 6. Кнопка повторного зажигания для нагревателей мощностью 29 и 44 кВт

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

Не

ОСТОРОЖНО!

нарушайте минимальные требования к вентиляции помещения свежим наружным воздухом. Невыполнение этих требований может привести к отравлению угарным газом. Вентиляция помещения свежим наружным воздухом должна быть обеспечена до пуска нагревателя.

Должно быть обеспечено не менее 2800 кв.см. (3 кв.фута) площади притока свежего наружного воздуха на каждые 29 кВт номинальной мощности нагревателя. При использовании нескольких нагревателей необходимо дополнительное количествосвежего воздуха.

Пример. Для работы нагревателя мощностью 44 кВт необходимо, чтобы

- дверь двухместного гаража была
поднята на 15 см (6 дюймов),

- дверь одноместного гаража была
поднята на 23 см (9 дюймов) или

- два окна высотой 76 см (30
дюймов) были подняты на 31 см
(12 дюймов).

ЭКСОЛУАТАЦИЯ

А ОСТОРОЖНО! Изучите и усвойте все предупреждения в разделе ТИнформация по технике безопасностиУ. Они необходимы для безопасной эксплуатации данного нагревателя. При пользовании нагревателем следует соблюдать все местные нормы и правила.

Пуск нагревателя

- Выполните все требования по
вентиляции    помещения
и безопасности

- Заправьте   топливный    бак
керосином   или   нефтяным
топливом №1.

- Завинтите крышку топливного
бака.

- Включите   кабель   питания
нагревателя в стандартную
заземленную (соединенную

с землей) розетку сети 220 В, 50 Гц. При необходимости используйте удлинитель. Пользуйтесь только трехштырьковым заземленным (соединенным с землей) шнуром-удлинителем.

Требования кдиаметру провода шнура-удлинителя

При длине кабеля до 30,5 м (100 футов) сечение провода должно составлять 1,0 кв.мм (16-й калибр согласно сортаменту проводов США). При длине кабеля от 30,6 м до 61 м (от 101 фута до 200 футов) сечение провода должно составлять 1,5 кв.мм (14-й калибр согласно сортаменту проводов США).

После перевода кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ в положение ВКЛ нагреватель должен включиться. Если нагреватель не включается, нажмите кнопку повторного зажигания (при срыве пламени) (см. Рис. 5 и 6).

Кнопка

повторного     кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

зажигания

(при срыве

пламени) \^

Рис. 5. Кнопка повторного зажигания для нагревателей мощностью 10 и 20 кВт

Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ

Кнопка повторного зажигания (при срыве пламени)

Остановка нагревателя

1. Переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

в положение ВЫКЛ Повторный пуск нагревателя

- Выждите   2   минуты   после
остановки нагревателя.

- Повторите операции раздела
Пуск нагревателя.

ХРАНЕНИЕ И ОЕР ЕВОЗКА

Примечание. Транспортные компании требуют перевозить топливные баки пустыми.

- Опорожните топливный бак.
Примечание.   У   некоторых
моделей нагревателя в нижней
части топливного бака имеется
сливное отверстие с пробкой. При
наличии сливного отверстия
удалите его пробку и слейте все
топливо. Если сливного отверстия
нет,  слейте топливо через
отверстие в крышке топливного
бака. Убедитесь в том, что бак
полностью опорожнен.

- При наличии сливного отверстия
поставьте на место его пробку.

- Если в слитом топливе заметен
какой-либо осадок, залейте в бак
1-2 л  (1-2 кварты) чистого
керосина, взболтайте и вновь
слейте. Это предотвращает
преждевременное засорение
фильтров     осадком     при
последующей эксплуатации.

- Поставьте на место крышку
топливного бака или пробку
сливного отверстия. Надлежащим
образом    удалите    старое
и   загрязненное  топливо.
Свяжитесь    с    местными
автозаправочными станциями,
принимающими  топливо   на
переработку для повторного
использования.

- Храните нагреватель в сухом
месте. Обеспечьте отсутствие
пыли и коррозионных испарений
в месте хранения.

ЙАЖНО/Нехраните влетние месяцы керосин, который будет использован в следующем отопительном сезоне. Использование старого топлива может повредить нагреватель.

6

6

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО! Запрещается обслуживать включенный в сеть, работающий или неостывший нагреватель. Возможнытяжелыеожоги и поражение электрическим током.

ОЛАНОВО-ОР

ОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ

Деталь

Топливный бак

Выходной воздушный фильтр и фильтр, отделяющий волокна и пух

Входной воздушный фильтр

Топливный фильтр

Свеча зажигания

Лопасти вентилятора

Электродвигатель

Периодичность

Промывайте через каждые 150-200 часов эксплуатации или по мере необходимости

Заменяйте через каждые 500 часов эксплуатации или раз в год

Промывайте с мылом и просушивайте через каждые 500 часов эксплуатации или по мере необходимости

Прочищайте два раза за отопительный сезон или по мере необходимости

Прочищайте и регулируйте искровой зазор через каждые 600 часов эксплуатации или заменяйте свечу по мере необходимости

Прочищайте один раз за отопительный сезон или по мере необходимости

Не нуждается вобслуживании, имеет постоянную смазку

Инструкции по обслуживанию

См. раздел Хранение и перевозка, стр. 6

См. раздел Входной и выходной воздушные фильтры и фильтр, отделяющий волокна и пух, стр. 11

См. раздел Входной и выходной воздушные фильтры и фильтр, отделяющий волокна и пух, стр. 11

См. раздел Топливный фильтр, стр. 9

См. раздел Свеча зажигания, стр. 10

См. раздел Вентилятор, стр. 14.

4110.593

7

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСОРАВНОСТЕЙ

ОСТОРОЖНО! Запрещается обслуживать включенный в сеть, работающий или неостывшии нагреватель. Возможнытяжелыеожоги и поражение электрическим током.

ЗАМЕЧЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Нагреватель запускается, но через короткое время система контроля пламени останавливает его

- Неправильное давление насоса

- Загрязнен   входной   или/и
выходной воздушный фильтр
и (или) фильтр, отделяющий
волокна и пух

- Загрязнен топливный фильтр

- Загрязнена форсунка

- Загрязнена линза фотоэлемента

- Неисправное      устройство
контроля пламени

- См. раздел Установка давления
насоса, стр. 11

- См. раздел Входной и выходной
воздушные фильтры и фильтр,
отделяющий волокна и пух, стр.
11

- См. раздел Топливный фильтр,
стр. 9

- См. раздел Форсунка, стр. 12

- Очистите линзу фотоэлемента.

- Замените устройство контроля
пламени.

Нагреватель не запускается, хотя электродвигатель работает короткое время

- Неправильное давление насоса

- Нагар насвече зажигания и(или)
неправильный зазор

- Загрязнен топливный фильтр

- Загрязнена форсунка

- Вода в топливном баке

- См. раздел Установка давления
насоса, стр. 11

- См. раздел Свеча зажигания,
стр. 10

- См. раздел Топливный фильтр,
стр. 9

- См. раздел Форсунка, стр. 12

- Опорожните топливный бак
и   промойте   его   чистым
керосином.  См.       раздел
Хранение и перевозка, стр. 6

ОСТОРОЖНО! Высокое напряжение!

- Электронный воспламенитель не
соединен  с  корпусом   (не
заземлен)

- Неисправен     электронный
воспламенитель

- Обеспечьте	надежное
соединение     электронного
воспламенителя с корпусом.

- Замените        электронный
воспламенитель.

При включении нагревателя в сеть электродвигатель не включается, а вентилятор вращается медленно или не вращается совсем

- Система контроля пламени не
приведена в исходное состояние

- Заедание ротора насоса

- Нажмите кнопку повторного
зажигания. См. рис. 5 и 6 на стр.
6

- Если    вентилятор    трудно
провернуть, см. раздел Ротор
насоса, стр. 13

8

4110.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБС ЛУЖИВАНИЯ

А ОСТОРОЖНО! Запрещается обслуживать включенный в сеть, работающий или неостывший нагреватель. Возможны тяжелые ожоги и поражение электрическим током.

Снятие верхней части кожуха

- Снимите винты и стопорные
шайбы вдоль каждой из сторон
нагревателя, пользуясь 5/16-
дюймовым гайковертом. Эти
винты скрепляют верхнюю
и нижнюю часть кожуха.

- Снимите верхнюю часть кожуха.

- Снимите   защитный   экран
вентилятора.

Верхняя часть  кожуха

Защитный

экран

вентилятора

Рис. 7. Снятие верхней части кожуха, нагреватели мощностью 10 и 20 кВт

Верхняя часть кожуха

Защитный

экран

вентилятора

Рис. 8. Снятие верхней части кожуха, нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

/

Топливный фильтр (Нагреватели мощностью 10 и 20 кВт)

- Снимите винты боковой крышки,
пользуясь     5/16-дюймовым
гайковертом.

- Снимите боковую крышку.

- Стяните топливопровод

с   наконечника   топливного фильтра.

- Осторожно извлеките втулку
и топливный фильтр из
топливного бака.

- Промойте топливный фильтр
чистым  топливом   и  снова
установите его в бак.

- Подсоедините   топливопровод
к   наконечнику   топливного
фильтра.

- Установите боковую крышку.

Топливный фильтр

^     I Топливопровод Боковая крышка

Рис. 9.  Снятие топливного фильтра, нагреватели мощностью 10 и 20 кВт

Топливный фильтр (Нагреватели мощностью 29 и 44 кВт)

- Снимите винты боковой крышки,
пользуясь     5/16-дюймовым
гайковертом.

- Снимите боковую крышку.

- Стяните верхний топливопровод
с   наконечника   топливного
фильтра.

- Осторожно извлеките втулку,
нижний    топливопровод
и   топливный   фильтр   из
топливного бака.

- Промойте топливный фильтр
чистым  топливом   и   вновь
установите его в бак.

- Подсоедините	верхний
топливопровод к наконечнику
топливного фильтра.

- Установите боковую крышку.

Верхний топливопровод

/Топливный фильтр, втулка, нижний топливопровод

Боковая крышка

Рис. 10. Снятие топливного фильтра, нагреватели мощностью нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

9

9

4110.593

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

Камера сгорания

Планка горелки

крепежная гайка /

свечи зажигания /

/Провод свечи зажигания

Головка горелки

Свеча зажигания (нагреватель мощностью 10 кВт)

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Снимите вентилятор (см. стр. 14).

- Снимите топливопровод

и воздухопровод с узла форсунки.

- Снимите со свечи зажигания ее
провод.

- Снимите два винта, пользуясь
5/16-дюймовым гайковертом,
и снимите планку горелки.

- Зажмите шестигранный корпус
свечи зажигания в тисках.

- Пользуясь   11/16-дюймовым
гаечным ключом с открытым
зевом, снимите крепежную гайку
свечи зажигания.

- Снимите планку горелки со свечи
зажигания.

- Очистите  электроды   свечи
зажигания и отрегулируйте зазор
между ними до величины 1,4 мм
(0,055 дюйма).

Ю.Снова наденьте планку горелки на свечу зажигания. Поверните планку горелки, чтобы установить электроды свечи зажигания в нужное положение (см. рис. 13).

11.Затяните свечу зажигания крепежной гайкой.

12.Высвободите шестигранный корпус свечи зажигания из тисков.

13.Снова установите планку горелки на камеру сгорания.

14.Прикрепите к свече зажигания ее провод.

15.Прикрепите топливопровод и воздухопровод к узлу форсунки.

16.Установите вентилятор (см. стр. 14).

17.Установите защитный экран вентилятора и верхнюю часть кожуха.

\ Свеча \ зажигания \

Узел

Воздухопровод

\ форсунки Топливопровод

Рис. 11. Снятие свечи зажигания, нагреватель мощностью 10 кВт

Изгибайте здесь для регулировки зазора

Зазор 1,4 мм (0,055 дюйма)

Рис. 12. Регулировка зазора свечи зажигания, нагреватель мощностью 10 кВт

Планка горелки

Планка горелки

| о |  |
| --- | --- |
| —к5%~~ | // |
| о |  |

Рис. 13.   Поворот свечи зажигания, только для нагревателя мощностью 10 кВт

Свеча зажигания (нагреватели мощностью 20, 29 и 44 кВт)

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Снимите вентилятор (см. стр. 14).

- Снимите со свечи зажигания ее
провод.

- Пользуясь   13/16-дюймовым
гаечным ключом с открытым
зевом, выньте свечу зажигания из
головки горелки.

- Очистите  электроды   свечи
зажигания и отрегулируйте зазор
между    ними    следующим
образом:

нагреватели мощностью 20 и 29 кВт - до величины зазора 1,9 мм (0,075 дюйма)

нагреватель мощностью 44 кВт -до величины зазора 2,8 мм (0,110 дюйма)

- Установите свечу зажигания
в головку горелки.

- Прикрепите к свече зажигания ее
провод.

- Установите вентилятор (см. стр. 14).

- Установите защитный экран
вентилятора и верхнюю часть
кожуха.

Провод

свечи

зажигания

Рис. 14. Снятие свечи зажигания, нагреватели мощностью 20,29 и 44 кВт

Свеча зажигания

Изгибайте здесь для регулировки зазора

^ i

Зазор

Рис. 15. Регулировка зазора свечи зажигания, нагреватели мощностью 20, 29 и 44 кВт

10

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Входной и выходной воздушные фильтры и фильтр, отделяющий волокна и пух

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Пользуясь    5/16-дюймовым
гайковертом, снимите винты
торцевой крышки фильтров. 2.
Пользуясь    5/16-дюймовым
гайковертом, снимите винты
торцевой крышки фильтров.

- Снимите  торцевую  крышку
фильтров.

- Замените выходной воздушный
фильтр и фильтр, отделяющий
волокна и пух.

- Промойте или замените входной
воздушный фильтр (см. раздел
Планово-профилактический
ремонт, стр. 7).

- Установите торцевую крышку
фильтров.

- Установите защитный экран
вентилятора и верхнюю часть
кожуха.

ВАЖНО! Не смазывайте фильтры маслом.

Регулировка давления насоса

- Выньте заглушку отверстия для
манометра из торцевой крышки
фильтров.

- Вставьте       в      отверстие
вспомогательный   манометр
(деталь - HA1180).

- Включите  нагреватель (см.
раздел Эксплуатация, стр. 6).
Выждите, пока электродвигатель
полностью наберет обороты.

- Отрегулируйте давление насоса.
Поворот перепускного клапана по
часовой стрелке увеличивает,

а против часовой стрелки -уменьшает давление. См. справа от текста таблицу характеристик, с указанием соответствующего давления для каждой модели.

5.	Снимите манометр и закройте
заглушкой    отверстие    для
манометра в торцевой крышке
фильтров.

Входной воздушный

фильтр      Торцевая крышка
/	фильтров

Фильтр, отделяющий    Вы       й волокна и пух  воздушный фильтр

Защитный экран вентилятора

Рис. 16. Входной и выходной воздушные фильтры и фильтр,    отделяющий волокна и пух, нагреватели мощностью 10 и 20 кВт

Защитный экран вентилятора

Торцевая

крышка

фильтров

Фильтр, отделяющий волокна и пух

Выходной

воздушный

фильтр

Входной воздушный фильтр

Рис. 17. Входной и выходной воздушные филь тры и филь тр, о тделяющий волокна и пух, нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

|  | Давление |
| --- | --- |
| Модель | насоса |
|  | (фунт/кв.дюйм /бар) |
| 10 кВт | 2,9/0,200 |
| 20 кВт | 5,2/0,359 |
| 29 кВт | 3,9/0,269 |
| 44 кВт | 4,8/0,331 |
| Перепускной |  |
| клапан |  |

Манометр

Заглушка отверстия для манометра

Рис. 19. Регулировка давления насоса

Рис. 18. Снятие заглушки отверстия для манометра

4110.593

11

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

Планка горелки

^^^ Узел форсунки

Форсунка

Камера сгорания

Форсунка,

(нагреватель мощностью 10 кВт)

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Снимите вентилятор (см. стр. 14).

- Снимите топливопровод

и воздухопровод с узла форсунки.

- Поверните узел форсунки на 1/4
оборота влево и снимите его,
оттянув к электродвигателю.

- Установите    пластмассовый
шестигранный корпус в тиски

и слегка затяните.

- При помощи 5/8-дюймового
торцевого   гаечного   ключа
осторожно извлеките форсунку из
ее держателя.

- Продуйте форсунку спереди
сжатым воздухом для очистки от
загрязнений.

- Проверьте уплотнение форсунки
на отсутствие повреждений.

- До упора установите форсунку

в держателе. При помощи 5/8-дюймового торцевого гаечного ключа затяните еще на 1/3 оборота (4,5-5,1 Нм/40-45 фунто-дюймов).

- Присоедините узел форсунки
к планке горелки.

- Присоедините топливопровод

и воздухопровод к узлу форсунки.

12.Установите вентилятор (см. стр. 12).

Камера сгорания

Узел форсунки

Топливопровод

Воздухопровод

Рис. 20. Снятие воздухопровода

и   топливопровода,   нагреватель

мощностью 10 кВт

13.Установите защитный экран вентилятора и верхнюю часть кожуха.

Рис. 21 . Снятие узла форсунки, нагреватель мощностью 10 кВт

Уплотнение форсунки

Передняя часть форсунки

Держатель форсунки

Патрубок-' воздухопровода    /

Патрубок' топливопровода

Рис. 22. Форсунка и держатель форсунки, нагреватель мощностью 10 кВт

Форсунка

(нагреватели мощностью 20, 29 и

44 кВт)

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Снимите вентилятор (см. стр. 14).

- Снимите   топливопровод   и
воздухопровод с узла форсунки.

- Снимите со свечи зажигания ее
провод.

- Пользуясь   13/16-дюймовым
гаечным ключом с открытым
зевом, выньте свечу зажигания из
головки горелки.

- Снимите три винта, пользуясь
5/16-дюймовым гайковертом,

и извлеките головку горелки из камеры сгорания.

- Установите головку горелки
в тиски и слегка затяните.

- При помощи 5/8-дюймового
торцевого   гаечного   ключа
осторожно извлеките форсунку из
головки горелки (см. рис. 24).

- Продуйте форсунку спереди
сжатым воздухом для очистки от
загрязнений.

- Проверьте уплотнение форсунки
на отсутствие повреждений.

- Установите форсунку в головку
горелки   и   туго   затяните
(9,1-12,4   Нм/80-110   фунто-
дюймов).

- Прикрепите головку горелки
к камере сгорания.

- Установите свечу зажигания
в головку горелки.

- Прикрепите к свече зажигания ее
провод.

15.Подсоедините топливопровод и воздухопровод к головке горелки.

16.Установите вентилятор (см. стр. 14).

Провод

свечи

зажигания

зажигания

17.Установите защитный экран вентилятора и верхнюю часть кожуха.

———Топливопровод Воздухопровод

Рис. 23.   Снятие головки горелки, нагреватели мощностью 20,29 и 44 кВт

Передняя часть

форсунки

Форсунка

Головка горелки

Патрубок воздухопровода

Патрубок топливопровода

Рис. 24. Снятие форсунки, нагреватели мощностью 20, 29 и 44 кВт

Уплотнение форсунки

12

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ротор насоса

(Последовательность устранения заедания ротора)

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- Пользуясь    5/16-дюймовым
гайковертом, снимите винты
торцевой крышки фильтров.

- Снимите  торцевую  крышку
фильтров и воздушные фильтры.

- Пользуясь    5/16-дюймовым
гайковертом, снимите винты
плиты насоса.

- Снимите плиту насоса.

- Извлеките ротор, вкладыш
и лопатки ротора.

- Проверьте насос на загрязнения.
При   наличии   загрязнений
продуйте насос сжатым воздухом.

- Установите вкладыш и ротор.

- Проверьте зазор ротора. При
необходимости отрегулируйте
зазор на 0,076- 0,101 мм (0,003-
0,004 дюйма) (см. рис. 27).

Примечание. Проверните ротор на полный оборот, чтобы убедиться в том, что зазор составляет 0,076-0,101 мм (0,003-0,004 дюйма) в самом ТтесномУ месте. В случае необходимости, отрегулируйте зазор.

10.	Установите лопатки ротора, плиту
насоса, воздушные фильтры

и торцевую крышку фильтров.

- Установите защитный экран
вентилятора и верхнюю часть
кожуха.

- Отрегулируйте давление насоса
(см. стр. 11).

Примечание. Если ротор по-прежнему заедает, выполните следующие операции.

- Выполните операции, указанные
в пунктах 1-6 (см. выше).

- На    плоскую    поверхность
положите лист мелкозернистой
абразивной бумаги (зернистость
600). Без нажима проведите
четыре раза ротором по бумаге,
описывая     фигуры     типа
восьмерки (см. рис. 28).

15.Вновь установите вкладыш и ротор.

16.Выполните операции, указанные в пунктах 10-12 (см. выше).

Плита    Входной воздушный насоса^ фильтр

Торцевая крышка ^/фильтров

-Защитный экран вентилятора

Лопатка

Выходной

воздушный

фильтр

Рис. 25. Расположение ротора, нагреватели мощностью 10 и 20 кВт

Плита насоса

Входной воздушный фильтр

Торцевая крышка / фильтров

Лопатка

Вкладыш

. Защитный экран вентилятора

Выходной

воздушный

фильтр

Рис. 26. Расположение ротора, нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

Зазор 0,076-0,101 мм (0,003-0,004

А дюйма), измеренный щупом

Абразивная бумага

" Ротор

Винт регулировки зазора

Лопатка

■ А

Винт регулировки зазора

Рис.   27.   Расположение   винтов    Рис. 28. Зачистка ротора абразивной
регулировки зазора	бумагой

4110.593

13

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

Вентилятор

Вал электродвигателя

Заподлицо

Установочный винт

Вентилятор

ВАЖНО! Прежде чем извлечь электродвигатель из вентилятора, снимите вентилятор с вала электродвигателя. В противном случае вентилятор может погнуться под весом электродвигателя.

- Снимите верхнюю часть кожуха
(см. стр. 9).

- С  помощью  2,5-дюймового
универсального ключа ослабьте
установочный винт, крепящий
вентилятор к валу
электродвигателя.

- Снимите вентилятор с вала
электродвигателя.

- Протрите вентилятор мягкой
тканью, смоченной керосином
или растворителем.

- Тщательно просушите вентилятор.

- Наденьте вентилятор на вал
электродвигателя. Установите
втулку вентилятора заподлицо

с торцом вала электродвигателя (см. рис. 30).

Вентилятор

Установочный винт

- Поместите установочный винт на
плоский        срез        вала
электродвигателя.     Плотно
затяните установочный винт
(4,5-5,6 Нм/40-50 фунто-дюймов).

- Установите защитный экран
вентилятора и верхнюю часть
кожуха.

Вал электродвигателя

Рис. 29. Расположение вентилятора, вала электродвигателя и установочного винта

Рис.   30   -   Поперечный  разрез вентилятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальная выходная мощность, кВт | 10 | 20 | 29 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо |  | Только керосин или | нефтяное топливо №1 |  |
| Емкость топливного бака (галлоны США/литры) | 4,0/15 | ,1 5,0/18,9 | 11,5/43,5 | 11,5/43,5 |
| Расход топлива (галлоны в час/литры в час) | 0,26/1 | ,0 0,49/1,85 | 0,70/2,7 | 1,1/4,1 |
| Электропитание |  | 230 В/50 Гц (Одинаковое для все моделей) |  |
| Ток (в нормальном режиме) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Выход горячего воздуха (куб.фут в мин./куб.м. в мин) | 140/4 | 225/6,4 | 425/12 | 500/14,2 |
| Скорость вращения электродвигателя | 1425 | 2850 | 2850 | 2850 |
|  |  | 14 |  | 4110.593 |

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СХЕМЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ

Рис. 31 - Рис. 31 - Схема электрических соединений

4110.593

15

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

41

18-12

СХЕМА СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ

18-17

18-16

Нагреватель мощностью 10 кВт

Узел электродвигателя и насоса

18-13

16

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Нагреватель мощностью 10 кВт

Ниже представлен перечень запасных частей, используемых в вашем нагревателе. Заказывая запасные части, обязательно укажите модель и серийный номер нагревателя (по табличке на корпусе), номер и название детали.

| Номер | Номер |  |  | Номер | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на рис. | запчасти | Название | Кол-во | на рис. | запчасти | Название | Кол-во |
| 1 | 4110.130 | Ручка | 1 | 18-17 | 4101.666 | Лопатка | 4 |
| 2 | 4103.842 | Верхняя часть кожуха | 1 | 18-18 | 4108.590 | Винт, #10-32 x 3/4 дюйма | 2 |
| 3 | 4109.590 | Винт/Стопорная шайба, |  | 19 | 4103.685 | Защитный экран вент |  |
|  |  | 1/2 дюйма | 6 |  |  | илятора | 1 |
| 4 | 4100.638 | Камера сгорания | 1 | 20 | 4108.486 | Шестигранная контргайка | 2 |
| 5 | 4100.671 | Тепловой экран | 1 | 21 | 4101.152 | Втулка (провода) | 2 |
| 6 | 4160.602 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 | 22 | 4110.124 | Винт/Стопорная шайба, |  |
| 7 | 4100.658 | Скоба фотоэлемента | 1 |  |  | 1/2 дюйма | 10 |
| 8 | 4103.529 | Винт, #6-32 x 3/8 дюйма | 2 | 23 | 4105.195 | Нижняя часть кожуха | 1 |
| 9 | 4103.552 | Узел фотоэлемента | 1 | 24 | 4104.170 | Зажимная гайка | 6 |
| 10 | 4110.563 | Кабель питания | 1 | 25 | 4110.133 | Винт, | 1 |
| 11 | ** | Узел горелки | 1 | 26 | 4104.147 | Резиновый воздухопровод | 1 |
| 11-1 | 4110.092 | Скоба | 1 | 27 | 4109.567 | Топливопровод | 1 |
| 11-2 | 4109.526 | Свеча зажигания | 1 | 28 | 4110.195 | Комплект проводов |  |
| 11-3 | 4100.664 | Держатель форсунки | 1 |  |  | (красные) | 1 |
| 11-4 | 4109.518 | Гайка, 14 мм | 1 | 29 | 4110.541 | Резиновая втулка | 1 |
| 11-5 | 4101.854 | Форсунка | 1 | 30 | 4109.575 | Узел топливного фильтра | 1 |
| 12 | 4105.287 | Фильтр радиопомех на |  |  |  | (включает втулку) |  |
|  |  | линии питания | 1 | 31 | 4110.609 | Электронный воспла |  |
| 13 | 4101.151 | Втулка | 2 |  |  | менитель | 1 |
| 14 | 4150.528 | Противоизгибная втулка | 1 | 32 | 4108.510 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 |
| 15 | 4103.651 | Вентилятор | 1 | 33 | 4106.110 | Присоединительный щиток | 1 |
| 16 | 4150.553 | Резиновый амортизатор | 2 | 34 | 4110.571 | Заклепка | 1 |
| 17 | 4109.560 | Скоба электродвигателя | 1 | 35 | 4104.196 | Узел контроля пламени | 1 |
| 18 | ** | Узел электродвигателя и |  | 36 | 4103.891 | Крышка топливного бака | 1 |
|  |  | насоса | 1 | 37 | 4110.136 | Топливный бак | 1 |
| 18-1 | 4106.098 | Электродвигатель |  | 38 | 4104.175 | Боковая крышка | 1 |
|  |  | (230 /50 Гц) | 1 | 39 | 4110.134 | Гайка | 3 |
| 18-2 | 4101.532 | Корпус насоса | 1 | 40 | 4109.592 | Шестигранная гайка | 1 |
| 18-3 | 4108.635 | Вкладыш | 1 | 41 | 4104.336 | Крышка выключателя | 1 |
| 18-4 | 4103.441 | Ротор | 1 | 42 | 4110.610 | Прокладка из винилового |  |
| 18-5 | 4109.724 | Торцевая крышка насоса | 1 |  |  | пенопласта | 1 |
| 18-6 | 4109.716 | Фильтр, отделяющий |  | 43 | 4100.527 | Стопорная шайба #10 | 2 |
|  |  | волокна и пух | 1 | 44 | 4110.165 | Пучок проводов | 2 |
| 18-7 | 4109.690 | Входной воздушный фильтр | 1 |  |  | (черного цвета) |  |
| 18-8 Л Q П | 4109.674 Л Л ПО KOQ | Торцевая крышка фильтров | 1 о | 45 | 4106.179 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | 1 |
| 18-9 18-10 | 41UO.OZO 4108.379 | ЬИНТ, ffiU-Oii X 1 ДЮЙМ Стальной шарик (диаметр | О | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, | НЕ ПОКАЗАННЫЕ НА РИСУНКЕ |
| 18-11 | 4102.141 | 1/4 дюйма) Пружина сброса давления | 1 1 |  | 4105.292 | Сетчатый фильтр |  |
| 18-12 | 4102.133 | Регулировочный винт | 1 |  |  | заливного отверстия | 1 |
| 18-13 | 4102.125 | Заглушка | 1 |  | 4110.138 | Табличка с фирменным |  |
| 18-14 | 4109.708 | Выходной воздушный |  |  |  | названием изделия | 2 |
|  |  | фильтр | 1 |  | 4110.196 | Камера сгорания |  |
| 18-15 | 4108.536 | Винт, #10-32 x 1 1/8 дюйма | 6 |  |  | Заземляющий провод | 1 |
| 18-16 | 4100.661 | Колено, 90о |  |  | 4110.611 | Комплект табличек | 1 |
|  |  | (Самозакрепляющийся |  |  |  |  |  |
|  |  | патрубок) | 1 |  |  |  |  |

**В сборе не поставляется; запасные части заказываются по отдельности.

4110.593

17

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

СХЕМА СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ

Узел головки горелки

10-1

10-3

Нагреватель мощностью 20 кВт

18-17

18-16

18-15 18-14 Узел электродвигателя и насоса

18

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Нагреватель мощностью 20 кВт

Ниже представлен перечень запасных частей, используемых в вашем нагревателе. Заказывая запасные части, обязательно укажите модель и серийный номер нагревателя (по табличке на корпусе), номер и название детали.

| Номер | Номер |  |  | Номер | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на рис. | запчасти | Название | Кол-во | на рис. | запчасти | Название | Кол-во |
| 1 | 4110.130 | Ручка | 1 | 18-16 | 4101.156 | Колено, 90о |  |
| 2 | 4103.842 | Верхняя часть кожуха | 1 |  |  | (Самозакрепляющийся |  |
| 3 | 4109.590 | Винт/Стопорная шайба, |  |  |  | патрубок) | 1 |
|  |  | 1/2 дюйма | 6 | 18-17 | 4101.200 | Лопатка | 4 |
| 4 | 4104.090 | Камера сгорания | 1 | 18-18 | 4108.588 | Винт, #10-32 x 3/4 дюйма | 2 |
| 5 | 4160.602 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 | 19 | 4103.685 | Защитный экран вентилятора | 1 |
| 6 | 4103.537 | Скоба фотоэлемента | 1 | 20 | 4108.486 | Шестигранная контргайка | 2 |
| 7 | 4103.529 | Винт, #6-32 x 3/8 дюйма | 2 | 21 | 4101.152 | Втулка (провода) | 2 |
| 8 | 4110.564 | Узел фотоэлемента | 1 | 22 | 4105.287 | Фильтр радиопомех на |  |
| 9 | 4110.563 | Кабель питания | 1 |  |  | линии питания | 1 |
| 10 | ** | Узел головки горелки | 1 | 23 | 4105.195 | Нижняя часть кожуха | 1 |
| 10-1 | 4103.486 | Форсунка | 1 | 24 | 4104.170 | Зажимная гайка | 6 |
| 10-2 | 4100.525 | Уплотнительная шайба |  | 25 | 4106.179 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | 1 |
|  |  | форсунки | 2 | 26 | 4104.336 | Крышка выключателя | 1 |
| 10-3 | 4100.533 | Пружина уплотнения форсунки | 1 | 27 | 4110.133 | Винт, #10-32 x 3/4 дюйма | 1 |
| 10-4 | 4101.622 | Гильза уплотнения форсунки | 1 | 28 | 4109.633 | Резиновый воздухопровод | 1 |
| 10-5 | 4109.351 | Корпус головки горелки | 1 | 29 | 4105.508 | Топливопровод | 1 |
| 10-6 | 4106.071 | Самозакрепляющийся |  | 30 | 4110.195 | Комплект проводов |  |
|  |  | патрубок | 2 |  |  | (красные) | 1 |
| 10-7 | 4101.846 | Свеча зажигания | 1 | 31 | 4100.541 | Резиновая втулка | 1 |
| 11 | 4110.124 | Винт/Стопорная шайба, |  | 32 | 4109.575 | Узел топливного фильтра | 1 |
|  |  | 1/2 дюйма | 11 |  |  | (включает втулку) |  |
| 12 | 4101.151 | Втулка | 2 | 33 | 4110.609 | Электронный |  |
| 13 | 4150.528 | Противоизгибная втулка | 1 |  |  | воспламенитель | 1 |
| 14 | 4103.651 | Вентилятор | 1 | 34 | 4108.510 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 |
| 15 | 4150.553 | Резиновый амортизатор | 2 | 35 | 4106.110 | Присоединительный щиток | 1 |
| 16 | 4110.165 | Пучок проводов (черного цвета) | 2 | 36 | 4110.571 | Заклепка | 1 |
| 17 | 4109.560 | Кронштейн электродвигателя | 1 | 37 | 4103.891 | Крышка топливного бака | 1 |
| 18 | ** | Узел электродвигателя и насоса | 1 | 38 | 4104.196 | Узел контроля пламени | 1 |
| 18-1 | 4100.561 | Электродвигатель (230 В/50 Гц) | 1 | 39 | 4100.643 | Топливный бак | 1 |
| 18-2 | 4101.317 | Корпус насоса | 1 | 40 | 4104.183 | Боковая крышка | 1 |
| 18-3 | 4108.635 | Вкладыш | 1 | 41 | 4110.134 | Гайка #10-32 | 3 |
| 18-4 | 4108.627 | Ротор | 1 | 42 | 4109.592 | Шестигранная гайка | 1 |
| 18-5 | 4109.724 | Торцевая крышка насоса | 1 | 43 | 4100.527 | Стопорная шайба #10 | 2 |
| 18-6 | 4109.736 | Фильтр, отделяющий волокна |  | 44 | 4110.610 | Прокладка из винилового |  |
|  |  | и пух | 1 |  |  | пенопласта | 1 |
| 18-7 | 4109.690 | Входной воздушный фильтр | 1 |  |  |  |  |
| 18-8 | 4109.674 | Торцевая крышка фильтров | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, НЕ ПОКАЗАННЫЕ НА РИСУНКЕ |
| 18-9 18-10 | 4108.528 4108.379 | Винт, #10-32x 1 дюйм Стальной шарик | 3 |  | 4105.292 | Сетчатый фильтр заливного |  |
| 18-11 | 4102.141 | (диаметр 1/4 дюйма) Пружина сброса давления | 1 1 |  | 4110.138 | отверстия Табличка с фирменным | 1 |
| 18-12 18-13 18-14 18-15 | 4102.133 4102.125 4109.708 4108.528 | Регулировочный винт Заглушка Выходной воздушный фильтр Винт, #10-32 x 1 1/8 дюйма | 1 1 1 6 |  | 4110.196 4110.604 | названием изделия Камера сгорания Заземляющий провод Комплект табличек | 2 1 1 |

**В сборе не поставляется; запасные части заказываются по отдельности.

4110.593

19

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

13-13

СХЕМА СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ

Узел головки горелки

13-16

13-15

13-14

Нагреватель мощностью 29 кВт

Узел электродвигателя и насоса

13-12

20

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Нагреватель мощностью 29 кВт

Ниже представлен перечень запасных частей, используемых в вашем нагревателе. Заказывая запасные части, обязательно укажите модель и серийный номер нагревателя (по табличке на корпусе), номер и название детали.

| Номер | Номер |  |  | Номер | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на рис. | запчасти | Название | Кол-во | на рис | запчасти | Название | Кол-во |
| 1 | 4104.006 | Верхняя часть кожуха | 1 | 14 | 4103.695 | Защитный экран вентилятора | 1 |
| 2 | 4109.590 | Винт/Стопорная шайба, |  | 15 | 4150.553 | Резиновый амортизатор | 2 |
|  |  | 1/2 дюйма | 8 | 16 | 4103.850 | Прокладка кромки | 1 |
| 3 | 4101.180 | Камера сгорания | 1 | 17 | 4101.240 | Кронштейн электродвигателя | 1 |
| 4 | 4103.537 | Скоба фотоэлемента | 1 | 18 | 4100.527 | Стопорная шайба #10 | 2 |
| 5 | 4110.564 | Узел фотоэлемента | 1 | 19 | 4110.134 | Гайка | 3 |
| 6 | 4100.632 | Пробка сливного отверстия | 1 | 20 | 4108.486 | Шестигранная контргайка | 2 |
| 7 | 4103.529 | Винт, #6-32 x 3/8 дюйма | 2 | 21 | 4110.609 | Электронный воспламенитель | 1 |
| 8 | ** | Узел головки горелки | 1 | 22 | 4108.510 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 |
| 8-1 | 4103.559 | Форсунка | 1 | 23 | 4106.110 | Присоединительный щиток | 1 |
| 8-2 | 4100.525 | Уплотнительная шайба |  | 24 | 4110.571 | Заклепка | 1 |
|  |  | форсунки | 2 | 25 | 4101.112 | Втулка | 1 |
| 8-3 | 4100.533 | Пружина уплотнения форсунки | 1 | 26 | 4101.112 | Втулка | 1 |
| 8-4 | 4101.622 | Гильза уплотнения форсунки | 1 | 27 | 4101.232 | Втулка | 2 |
| 8-5 | 4109.352 | Корпус головки горелки | 1 | 28 | 4110.070 | Колпачковая заглушка | 1 |
| 8-6 | 4104.118 | Самозакрепляющийся |  | 29 | 4105.287 | Фильтр радиопомех на линии |  |
|  |  | патрубок | 2 |  |  | питания | 1 |
| 8-7 | 4101.846 | Свеча зажигания | 1 | 30 | 4108.126 | Нижняя часть кожуха | 1 |
| 9 | 4110.124 | Винт/Стопорная шайба, |  | 31 | 4104.170 | Зажимная гайка | 8 |
|  |  | 1/2 дюйма | 13 | 32 | 4110.133 | Винт, | 1 |
| 10 | 4104.147 | Воздухопровод | 1 | 33 | 4100.630 | Топливный фильтр | 1 |
| 11 | 4104.097 | Топливопровод | 1 | 34 | 4100.541 | Резиновая втулка | 1 |
| 12 | 4105.062 | Вентилятор | 1 | 35 | 4104.121 | Топливопровод | 1 |
| 13 | ** | Узел электродвигателя и |  | 36 | 4110.149 | Топливный бак | 1 |
|  |  | насоса | 1 | 37 | 4103.891 | Крышка топливного бака | 1 |
| 13-1 | 4100.652 | Электродвигатель с |  | 38 | 4110.195 | Комплект проводов |  |
|  |  | конденсатором (230 В/50 Гц) | 1 |  |  | (красные) | 1 |
| 13-2 | 4101.317 | Корпус насоса | 1 | 39 | 4104.196 | Узел контроля пламени | 1 |
| 13-3 | 4108.588 | Винт, #10-32 x 5/8 дюйма | 2 | 40 | 4150.528 | Противоизгибная втулка | 1 |
| 13-4 | 4108.635 | Вкладыш | 1 | 41 | 4110.563 | Кабель питания | 1 |
| 13-5 | 4108.627 | Ротор | 1 | 42 | 4104.183 | Боковая крышка | 1 |
| 13-6 | 4101.325 | Торцевая крышка насоса | 1 | 43 | 4109.592 | Шестигранная контргайка | 1 |
| 13-7 | 4101.358 | Входной воздушный фильтр | 1 | 44 | 4104.336 | Крышка выключателя | 1 |
| 13-8 | 4108.643 | Торцевая крышка фильтров | 1 | 45 | 4110.164 | Пучок проводов | 2 |
| 13-9 | 4108.379 | Стальной шарик |  |  |  | (черного цвета) |  |
|  |  | (диаметр 1/4 дюйма) | 1 | 46 | 4106.179 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | 1 |
| 13-10 | 4102.141 | Пружина сброса давления | 1 |  |  |  |  |
| 13-11 | 4102.133 | Регулировочный винт | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТ* | 1, НЕ ПОКАЗАННЫЕ НА РИСУНКЕ |
| 13-12 | 4102.125 | Заглушка | 1 |  | 4105.292 | Сетчатый фильтр заливного |  |
| 13-13 | 4108.528 | Винт, #10-32 x 1 дюйм | 4 |  |  | лтполлтип | -1 |
| 13-14 13-15 13-16 | 4101.341 4108.528 4101.333 | Выходной воздушный фильтр Винт, #10-32 x 1 дюйм Фильтр, отделяющий | 1 6 |  | 4110.138 4110.196 | и 1ьсро1ин Табличка с фирменным названием изделия Камера сгорания | 1 2 |
| 13-17 | 4104.118 | волокна и пух Самозакрепляющийся патрубок | 1 1 |  | 4110.605 | Заземляющий провод Комплект табличек | 1 1 |
| 13-18 | 4101.200 | Лопатка | 4 |  |  |  |  |

**В сборе не поставляется; запасные части заказываются по отдельности.

4110.593

21

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

2—

14

13-13

СХЕМА СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ

Узел головки горелки

13-16

13-15

13-14

Узел электродвигателя и насоса

Нагреватель мощностью 44 кВт

22

4110.5

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Нагреватель мощностью 44 кВт

Ниже представлен перечень запасных частей, используемых в вашем нагревателе. Заказывая запасные части, обязательно укажите модель и серийный номер нагревателя (по табличке на корпусе), номер и название детали.

| Номер | Номер |  |  | Номер | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на рис. | запчасти | Название | Кол-во | на рис. | запчасти | Название | Кол-во |
| 1 | 4104.006 | Верхняя часть кожуха | 1 | 14 | 4103.659 | ащитный экран вентилятора | 1 |
| 2 | 4109.590 | Винт/Стопорная шайба, |  | 15 | 4150.533 | Резиновый амортизатор | 2 |
|  |  | 1/2 дюйма | 8 | 16 | 4103.850 | Прокладка кромки | 1 |
| 3 | 4100.641 | Камера сгорания | 1 | 17 | 4110.186 | Скоба электродвигателя | 1 |
| 4 | 4103.537 | Скоба фотоэлемента | 1 | 18 | 4100.527 | Стопорная шайба #10 | 2 |
| 5 | 4103.552 | Узел фотоэлемента | 1 | 19 | 4110.134 | Гайка | 3 |
| 6 | 4100.632 | Пробка сливного отверстия | 1 | 20 | 4108.486 | Шестигранная контргайка | 2 |
| 7 | 4103.529 | Винт, #6-32 x 3/8 дюйма | 2 | 21 | 4110.609 | Электронный воспламенитель | 1 |
| 8 | ** | Узел головки горелки | 1 | 22 | 4108.510 | Винт, #10-16 x 3/4 дюйма | 2 |
| 8-1 | 4103.898 | Форсунка | 1 | 23 | 4106.110 | Присоединительный щиток | 1 |
| 8-2 | 4100.525 | Уплотнительная шайба |  | 24 | 4110.571 | Заклепка | 1 |
|  |  | форсунки | 2 | 25 | 4101.112 | Втулка | 1 |
| 8-3 | 4100.533 | Пружина уплотнения форсунки | 1 | 26 | 4101.112 | Втулка | 1 |
| 8-4 | 4101.622 | Гильза уплотнения форсунки | 1 | 27 | 4101.232 | Втулка | 2 |
| 8-5 | 4105.187 | Корпус головки горелки | 1 | 28 | 4110.070 | Колпачковая заглушка | 1 |
| 8-6 | 4104.118 | Самозакрепляющийся |  | 29 | 4105.287 | Фильтр радиопомех на линии |  |
|  |  | патрубок | 2 |  |  | питания | 1 |
| 8-7 | 4101.846 | Свеча зажигания | 1 | 30 | 4108.126 | Нижняя часть кожуха | 1 |
| 8-8 | 4100.526 | Пружинная шайба с волнистой |  | 31 | 4104.170 | Зажимная гайка | 8 |
|  |  | поверхностью | 1 | 32 | 4110.133 | Винт, | 1 |
| 9 | 4110.124 | Винт/Стопорная шайба, |  | 33 | 4100.630 | Топливный фильтр | 1 |
|  |  | 1/2 дюйма | 13 | 34 | 4100.541 | Резиновая втулка | 1 |
| 10 | 4104.156 | Воздухопровод | 1 | 35 | 4104.121 | Топливопровод | 1 |
| 11 | 4110.032 | Топливопровод | 1 | 36 | 4110.149 | Топливный бак | 1 |
| 12 | 4105.062 | Вентилятор | 1 | 37 | 4103.891 | Крышка топливного бака | 1 |
| 13 | ** | Узел электродвигателя и |  | 38 | 4110.195 | Комплект проводов |  |
|  |  | насоса | 1 |  |  | (красные) | 1 |
| 13-1 | 4100.562 | Электродвигатель с |  | 39 | 4104.196 | Узел контроля пламени | 1 |
|  |  | конденсатором | 1 | 40 | 4150.528 | Противоизгибная втулка | 1 |
| 13-2 | 4101.532 | Корпус насоса | 1 | 41 | 4110.563 | Кабель питания | 1 |
| 13-3 | 4108.590 | Винт, #10-32 x 3/4 дюйма | 2 | 42 | 4104.183 | Боковая крышка | 1 |
| 13-4 | 4108.635 | Вкладыш | 1 | 43 | 4110.041 | Прокладка из винилового |  |
| 13-5 | 4103.441 | Ротор | 1 |  |  | пенопласта | 2 |
| 13-6 | 4101.325 | Торцевая крышка насоса | 1 | 44 | 4104.336 | Крышка выключателя | 1 |
| 13-7 | 4101.358 | Входной воздушный фильтр | 1 | 45 | 4109.592 | Шестигранная шайба | 1 |
| 13-8 | 4108.643 | Торцевая крышка фильтров | 1 | 46 | 4110.164 | Пучок проводов | 2 |
| 13-9 | 4108.379 | Стальной шарик |  |  |  | (черного цвета) |  |
|  |  | (диаметр 1/4 дюйма) | 1 | 47 | 4106.179 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | 1 |
| 13-10 | 4102.141 | Пружина сброса давления | 1 |  |  |  |  |
| 13-11 | 4102.133 | Регулировочный винт | 1 | ЗАПЧАСТИ, НЕ ПОКАЗАННЫЕ НА РИСУНКЕ |  |
| 13-12 13-13 | 4102.125 4108.528 | Заглушка Винт, #10-32x 1 дюйм | 1 4 |  | 4105.292 | Сетчатый фильтр заливного | -1 |
| 13-14 13-15 | 4101.341 4108.536 | Выходной воздушный фильтр Винт, #10-32 x 1 1/8 дюйма | 1 6 |  | 4110.138 | отверстия Табличка с фирменным | 1 |
| 13-16 | 4101.333 | Фильтр, отделяющий волокна | Л |  | 4110.196 | названием изделия Камера сгорания | 2 |
| 13-17 | 4104.118 | и пух Самозакрепляющийся патрубок | 1 1 |  | 4110.606 | Заземляющий провод Комплект табличек | 1 1 |
| 13-18 | 4101.666 | Лопатка | 4 |  |  |  |  |

**В сборе не поставляется; запасные части заказываются по отдельности.

4110.593

23

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

КОЛЕСА И РУЧКИ

Нагреватели мощностью 29 и 44 кВт

| Номер | Номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на рис. | запчасти | Название | Кол-во |
| 1 | 4110.077 | Ручки | 2 |
| 2 | 4110.144 | Винт, #10-24x1 3/4 |  |
|  |  | дюйма | 8 |
| 3 | 4110.078 | Рама крепления колес | 1 |
| 4 | 4110.143 | Шестигранная гайка, |  |
|  |  | #10-24 | 8 |
| 5 | 4110.084 | Колесо (2) | 1 |
| 6 | 4110.085 | Колпачковая гайка | 2 |
| 7 | 4110.109 | Ось | 1 |

6

6

24

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВСООМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРИСООСОБЛЕНИЯ

Эти вспомогательные приспособления вы можете приобрести у местного дилера.

СТАНДАРТНЫЕ КОЛЕСА И РУЧКА-4103.930

ВОЗДУШНЫЙ МАНОМЕТР 4109.427

нагревателей мощностью 10 и 20 кВт.

Комплект делает ваш нагреватель еще более подвижным и удобным. Используется для всех моделей   Легкособирается. Предназначен для

нагревателя. Предназначен для проверки давления насосов.

КОЛЕСАМ РУЧКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 4103.925

Комплект предназначен для тяжелых

условий работы. Он делает ваш нагреватель еще более подвижным и удобным.

Предназначен для нагревателей мощностью 10 и 20 кВт.

4110.593

25

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ НАДДУВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ

ТРЕБОВАНИЯМ

СТАНДАРТОВ ЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ЕС

DESA Europe B.V. Innsbruckweg 144, 3047 AH

Postbus 11158

3004 ED Rotterdam

Holland

Керосиновые портативные воздухонагреватели с системой наддува Номера моделей - BE35CED, BE70CED, BE100CED, BE150CED

Настоящим мы заявляем, что эти нагреватели отвечают требованиям стандартов на оборудование 89/392/ЕЕС, включая 91/368/ЕЕС и стандарт на оборудование низкого напряжения 73/23/ЕЕС. Мы также заявляем, что эти нагреватели отвечают требованиям стандарта ЕМС 89/336/ЕЕС с дополнениями EN50081-1 и EN50082-1.

Настоящим мы заявляем, что указанные выше модели действительно отвечают требованиям стандартов.

| Компания | DESA Europe B.V. |
| --- | --- |
| Имя, фамилия | Augusto Millan |
| Должность | Managing Director |

23/05/2002 - Rotterdam, Netherlands

Дата и место	Подпис

26

4110.593

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

4110.593

27

ГАРАНТИИ И РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН (1) ГОД

DESA International гарантирует, что проданные ею новые Изделия будут свободны от дефектов материалов или изготовления в течение периода в один (1) год со дня доставки первому пользователю при выполнении следующих условий.

Данная Гарантия прямо оговаривает, что ответственность и обязательства DESA International ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору DESA International, любых частей, которые, согласно основанному на осмотре мнению DESA International, могли содержать дефекты материалов или изготовления при отправке с завода. Эти части бесплатно предоставляются пользователю в любом уполномоченном заводом центре обслуживания или самим заводом в рабочие часы. Данная Гарантия не относится к комплектующим деталям или принадлежностям Изделий, не изготовленным DESA International и имеющим гарантии соответствующих изготовителей, а также к плановому техническому обслуживанию (например, к регулировке давления) или к частям, используемом при плановом техобслуживании (например, к фильтрам или свечам зажигания). Замена или ремонт деталей, установленных в Изделии, на которое распространяется данная Гарантия, гарантируются только на оставшуюся часть периода Гарантии, как если бы эти детали были исходными компонентами указанного изделия. DESA INTERNATIONAL HE ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ. В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ, DESA INTERNATIONAL HE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИР УЕТ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПР ИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ.

Любые транспортные расходы, расходы на установку, таможенные платежи, налоги или любые другие расходы, обязан нести пользователь. Обязательства DESA International согласно данной ограниченной гарантии не включают какой-либо компенсации прямого, косвенного, случайного или логически вытекающего ущерба или задержки. При запросе со стороны DESA International Изделия или их части, в отношении которых предъявлено вытекающее из Гарантии требование, должны быть возвращены заводу с предварительной оплатой транспортных расходов пользователем. Любое неправильное использование Изделия, в том числе эксплуатация после обнаружения дефектных или изношенных частей, эксплуатация с перегрузкой, использование деталей, не утвержденных DESA International, любые изменения или ремонт, произведенные не DESA International, которые, по мнению DESA International, неблагоприятно сказываются на Изделии, прекращают действие настоящей Гарантии.

НИКАКОЙ РАБОТНИК ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ DESA INTERNATIONAL НЕ ВПРАВЕ ИЗМЕНЯТЬ ДАННУЮ ГАРАНТИЮ НИ В КАКОМ ОТНОШЕНИИ ИЛИ ДАВАТЬ КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛАЮТСЯ В ПИС ЬМЕННОМ ВИДЕ И СКРЕПЛЕНЫ ПОДПИСЬЮ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА ИЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ DESA INTERNATIONAL.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обращении к заводу всегда указывайте модель и серийный номер изделия.

DESA International сохраняет за собой право изменять приведенные выше спецификации в любое время без предварительного оповещения. Единственная применимая Гарантия -это наша письменная Гарантия. Никаких других Гарантий, явных или подразумеваемых, не существует.

тм

«Руководство по обслуживанию» можно заказать в Отделе технического обслуживания по следующему адресу:

INTERNATIONAL

Corporate Headquarters

2701 Industrial Drive

P.O. Box 90004

Bowling Green, Kentucky 42102-9004

U.S.A.

DESA ITALIA s.r.l.

Via Tione, 12 37010 Pastrengo Verona - Italia Tel +39 045 6770533 Fax +39 045 6770534

DESA EUROPE BV

Innsbruckweg 144 3047 AH Rotterdam The Netherlands Tel +31 10 437 6666 Fax +31 10 415 0910

DESA POLAND Sp. z.o.o.

ul Dziadoszanska 10

61-248 Poznan

Poland

Tel +48 61 650 0210

Fax +48 61 650 0211